809型自动电位滴定仪操作规程

- 打开电源开关；

- 打开电脑；

- 双击“tiamol.2”图标；

- 工具栏中点击“新建方法”图标，点击“滴定”选择合适的滴定方法，确定后出现一个序列；

- 在序列中填写“DET PH”，CALC calculation，database tiamo”

  - 在““DET PH”中：硬件中设备选择“809-1”

加液设备中可选“1”酸或者“3”碱

传感器选择“pH电极排水232”

搅拌器只能选择“4”，搅拌速度一般选择“4-6”之间

  - “开始条件”中根据需要填写

  - “滴定参数”中“滴定速度”选择“用户”，填写条件

  - “停止条件”根据需要选择“停止体积，停止测量pH等

  - 在“CALC  Calculations”编辑公式，计算结果

  - 在“database tiamo”中点击“新建”，在菜单中选“tiamo”确定后保存方法

- 回到“工作平台”在右侧方法中调入已建好的方法，点击绿色“开始”即可开始滴定；

- 滴定结束后，结果在“数据库中”，点击左侧“数据库”找到实验结果，在左下角图标中点击鼠标右键选择“测量点清单”即可显示实验数据。复制测量数据；

- 关闭操作界面，关闭计算机。

注意事项

- 实验前后都要填写仪器使用登记表，实验完成后填写仪器使用记录；

- 正确操作仪器，使用过程中如发现仪器出现异常情况，应及时与实验室管理人员联系；

- 要求用托盘盛放药品，避免药品直接放在实验台上，实验结束及时清洁实验台，带走所有实验试剂及样品；

- 仪器使用人员有义务打扫实验室卫生；

- 仪器使用人员有义务和责任负责实验室内实验仪器的安全；

- 仪器使用人员有义务和责任负责实验室内水、电安全；