IRPrestige-21型傅立叶红外分光光度计操作规程

开机及启动软件

- 打开仪器前面的电源开关；

- 打开电脑，打开桌面上IRsolution的软件（英文版）；

初始化

- 选择菜单条上的Measurement,点Intialize，等仪器上显示初始化成功；

- 选择菜单栏上的Measurement，点coarse AutoAjust,进行粗调，等仪器显示粗调完成后，再点Fine AutoAjust，进行细调。细调完成后，即可进行测量；

测定样品

- 点击measure窗口的BKG键，进行背景扫描；（此步及初始化过程每次启动软件进行测量必须进行）

- 把样品放入样品池中，点击measure窗口的Sample键，即可进行样品扫描；

- 自动保存或换名保存为smf文件（换名在扫描样品之前）；

压片操作

- 取适量KBr粉末于玛瑙研钵中，加入适量样品（以出峰合适为准），研细混匀；

- 将一压片小柱光面朝上放入样品底座中，将压片圆环套在压片小柱高出底座的凹槽部分（正常装配时，压片小柱，底座，压片圆环之间可以自如旋转，如若不能，拿出再装）；

- 取样品和KBr混合粉末适量，放入压片小柱与压片圆环之间的凹槽中，使粉末铺平；

- 将另一压片小柱光面向下插入压片圆环的圆孔中，旋转小柱使粉末均匀平铺；

- 将样品上盖放在底座上，旋转上盖以确认安装正确；

- 将安装好的样品压片模具移至压片机下，压片机阀门拧至lock，加压至60KN-80KN,停留5分钟以上；

- 压片机阀门拧至open，压片模具移下压片机，将上盖拿开；

- 将连接在一起的两压片小柱和压片圆环从压片底座上取下，放在卸片底座上（与样品底座的区别是卸片底座上的孔深），放上上盖；

- 将卸片模具移至压片机，（无须抽真空），压片机阀门拧至lock,轻轻压几下，至听到小柱掉下的轻脆声，再轻压两下；

- 压片机阀门拧至open，拿开上盖，倒出小柱及圆环，得到样品KBr片；

- 用丙酮清洗所有与KBr接触过的配件，特别是小柱及圆环，放入干燥器中备用。

注意事项

- 保证样品无水；

- 及时将需要干燥的试剂及压片的配件放入干燥器；

- 不能关闭分光光度计电源的插座开关；

- 实验前后都要填写仪器使用登记表，实验完成后填写仪器使用记录；

- 正确操作仪器，使用过程中如发现仪器出现异常情况，应及时与实验室管理人员联系；

- 要求用托盘盛放药品，避免药品直接放在实验台上，实验结束及时清洁实验台，带走所有实验试剂及样品；

- 仪器使用人员有义务打扫实验室卫生；

- 仪器使用人员有义务和责任负责实验室内实验仪器的安全；

- 仪器使用人员有义务和责任负责实验室内水、电安全。